## Slide 1: METODOLOGIA PARA COLETA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES SOBRE CONSUMOS E PERDAS DE MATERIAIS E COMPONENTES NOS CANTEIROS DE OBRAS
José Carlos Paliari
Orientador
Ubiraci Espinelli Lemes de Souza

## Slide 2: CONTEXTO
Parte integrante de uma ampla pesquisa sobre a questão
  pesquisadores de 16 universidades
  12 estados brasileiros
Grupo de Ensino e Pesquisa em Tecnologia e Gestão da Produção (TGP)

## Slide 3: JUSTIFICATIVA
competitividade
escassez recursos naturais
deposição de entulhos
ênfase nos resultados e não na metodologia

## Slide 4: CAMINHOS
Principais idéias/caminhos para o desenvolvimento da metodologia

## Slide 5: AVALIAÇÃO
procedimentos específicos de coleta, processamento e análise dos dados
visão analítica da determinação do referencial teórico
flexibilização na adoção deste referencial
ênfase em indicadores de consumos
ênfase em indicadores de perdas/consumos por serviço
estudos pós-estocagem
padronização: materiais e serviços

## Slide 6: MATERIAIS
Areia
cimento
pedra
concreto produzido em obra
concreto usinado
argamassa produzida em obra
aço
Blocos e tijolos
cal
argamassa parcial ou totalmente produzida fora do canteiro
eletrodutos
condutores
tubos para instalações hidrossanitárias
placas cerâmicas
tintas
telhas
revestimento têxtil
saibro
gesso

## Slide 7: OBJETIVOS
Elaborar metodologia padronizada e sistematizada para a coleta e análise de informações sobre consumos e/ou perdas de materiais e componentes
  instrumentos de coleta de dados
  procedimentos de coleta de dados
        levantar indicadores globais e parciais
        identificação das etapas onde há a maior incidência de perdas, assim como suas causas
        caracterização de materiais e serviços
diretrizes para: processamento e análise

## Slide 8: FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA conceito de perdas/natureza das perdas
Diferença percentual entre a quantidade recebida / transferida e a quantidade teoricamente prevista tomando-se como base o projeto as built

## Slide 9: FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA conceito de perdas
CONSUMO REAL
CONSUMO DE REFERÊNCIA
X

## Slide 10: FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA fluxograma dos processos e natureza das perdas

## Slide 11: FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA indicadores de perdas/consumos

## Slide 12: METODOLOGIA apresentação

## Slide 13: METODOLOGIA instrumentos de coleta
INFORMAÇÕES QUALITATIVAS
  SÉRIE 1: empresa/obra
  SÉRIE 5: etapas do fluxograma dos processos até a estocagem
  SÉRIE 6: etapas do fluxograma dos processos pós- estocagem
INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS
  SÉRIE 2: medição dos estoques nas datas VI e VF
  SÉRIE 3: medição dos serviços nas datas VI e VF
  SÉRIE 4: quantidade de material recebido/transferido entre VI e VF
  SÉRIE 7: indicadores globais e parciais

## Slide 14: METODOLOGIA instrumentos de coleta - PLANILHAS

## Slide 15: METODOLOGIA instrumentos de coleta - procedimentos

## Slide 16: METODOLOGIA processamento dos dados

## Slide 17: METODOLOGIA processamento dos dados

## Slide 18: METODOLOGIA análise dos resultados
ÂMBITO DO CANTEIRO DE OBRAS
Indicadores globais
=
indicadores parciais
“+”
ocorrências anormais
ENTRE CANTEIROS DE OBRAS
identificar quais aspectos são significativos para a ocorrência de perdas
parcela incorporada x entulho
estatísticas: média, mediana, mínimo, máximo

## Slide 19: METODOLOGIA análise dos resultados

## Slide 20: METODOLOGIA planejamento da pesquisa
comprometimento da empresa
  organização dos estoques
  controle de saída dos materiais
pré-teste
escolha das datas VI e VF
  coincidir com início e fim dos serviços e/ou início e fim do estoque
  particularidades (armação-aço, pintura-tintas, instalações elétricas-condutores

## Slide 21: METODOLOGIA EMPREGADA
Metodologia inicial
teste em campo
metodologia final

## Slide 22: ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
1 Introdução
  justificativa
  Objetivos
2 Dimensão do conceito de perdas
  Conceitos
  Classificações
3 Principais pesquisas realizadas
Metodologia empregada
Principais resultados e conclusões
4 Identificando e mensurando as perdas
  Fluxograma dos processos
  Indicadores de perdas
5 Metodologia de coleta e análise
  Instrumentos de coleta
  Coleta, processamento e análise
  Planejamento da coleta
6 Considerações finais

## Slide 23: CRONOGRAMA PARA A FINALIZAÇÃO